INDICE

1.- SISTEMA ENVOLVENTE	2

1.1.- CERRAMIENTOS EXTERIORES	2

1.2.- SUELOS	2

1.3.- CUBIERTAS	3

2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN	4

2.1.- PARTICIONES VERTICALES	4

2.2.- Forjados entre pisos	5

3.-MATERIALES	7

# 1.- SISTEMA ENVOLVENTE

1.1.- CERRAMIENTOS EXTERIORES

1.1.1.- Fachadas

| FACHADA Superficie total 44.20 m² |
| --- |
| Placa alveolar de dimensiones 9.00 x 1.20 m y 15 cms. de espesor, revestido exteriormente con placas de paneles tricapa tratado para exteriores de dimensiones 1.20 x 4.50 m y 2 cms. de espesor |
|  | Listado de capas: 1 - Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10002 cm 2 - Separación1 cm 3 - Sin capa de compresión -Canto 200 mm20 cm Espesor total:23 cm |
| Limitación de demanda energética | Um: 1.23 W/m²K |
| Protección frente al ruido | Masa superficial: 299.51 kg / m² |
|  | Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 51.9 dBA |

1.2.- SUELOS

1.2.1.- Forjados sanitarios

| SOLERA Superficie total 153.19 m² |
| --- |
|  | Listado de capas: 1 - Cloruro de polivinilo [PVC]2 cm 2 - Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 10002 cm 3 - ISOVER PST2.2 cm 4 - KRONOPLY OSB 3 SF-B1.8 cm 5 - Hormigón armado d > 250030 cm Espesor total:38 cm Altura libre: 20 cm Nivel de estanqueidad: Totalmente estanco |
| Limitación de demanda energética | Us: 0.71 W/m²K |
|  | (Para una longitud característica B' = 5 m) |

1.3.- CUBIERTAS

1.3.1.- Tejados

| T01 – CUBIERTA Superficie total 87.40 m² |
| --- |
|  | Listado de capas: 1 - Arena y grava [1700 < d < 2200]4 cm 2 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]4 cm 3 - Subcapa fieltro0.5 cm 4 - Cloruro de polivinilo [PVC]0.25 cm 5 - Subcapa fieltro0.5 cm 6 - Aluminio aleaciones de0.1 cm 7 - Cámara de aire sin ventilar10 cm 8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 9001.5 cm Espesor total:20.85 cm |
| Limitación de demanda energética | Uc refrigeración: 0.51 W/m²K |
|  | Uc calefacción: 0.52 W/m²K |
| Protección frente al ruido | Masa superficial: 79.45 kg / m² |
|  | Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 36.5 dBA |
|  | Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, debida al techo suspendido, DRA: 5 dBA |

| CUBIERTA Superficie total 411.90 m² |
| --- |
|  | Listado de capas: 1 - Arena y grava [1700 < d < 2200]4 cm 2 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]4 cm 3 - Subcapa fieltro0.5 cm 4 - Cloruro de polivinilo [PVC]0.25 cm 5 - Subcapa fieltro0.5 cm 6 - Aluminio aleaciones de0.1 cm Espesor total:9.35 cm |
| Limitación de demanda energética | Uc refrigeración: 0.58 W/m²K |
|  | Uc calefacción: 0.60 W/m²K |
| Protección frente al ruido | Masa superficial: 67.07 kg / m² |
|  | Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 35.3 dBA |

# 2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

2.1.- PARTICIONES VERTICALES

| DIVISIÓN DESPACHOS Superficie total 571.33 m² |
| --- |
|  | Listado de capas: 1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 9001.3 cm 2 - KRONOPLY OSB 3 SF-B1.8 cm 3 - COPOPREN4 cm 4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 9001.3 cm Espesor total:8.4 cm |
| Limitación de demanda energética | Um: 0.63 W/m²K |
| Protección frente al ruido | Masa superficial: 36.17 kg / m² |
| Seguridad en caso de incendio | Resistencia al fuego: EI 30 |

| POLICARBONATO Superficie total 401.22 m² |
| --- |
|  | Listado de capas: 1 - Policarbonatos [PC]2 cm Espesor total:2 cm |
| Limitación de demanda energética | Um: 2.78 W/m²K |
| Protección frente al ruido | Masa superficial: 24.00 kg / m² |
|  | Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 27.9 dBA |
| Seguridad en caso de incendio | Resistencia al fuego: EI 30 |

| DIVISIÓN INTERIOR DIFERENTES USUARIOS Superficie total 160.54 m² |
| --- |
|  | Listado de capas: 1 - Sin capa de compresión -Canto 200 mm20 cm Espesor total:20 cm |
| Limitación de demanda energética | Um: 2.48 W/m²K |
| Protección frente al ruido | Masa superficial: 282.00 kg / m² |
|  | Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 50.9 dBA |
| Seguridad en caso de incendio | Resistencia al fuego: EI 30 |

| DIVISIÓN INTERIOR EXISTENTE Superficie total 18.34 m² |
| --- |
|  | Listado de capas: 1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 13002 cm 2 - BH convencional espesor 150 mm15 cm 3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 13002 cm Espesor total:19 cm |
| Limitación de demanda energética | Um: 1.92 W/m²K |
| Protección frente al ruido | Masa superficial: 202.00 kg / m² |
|  | Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 45.6 dBA |
| Seguridad en caso de incendio | Resistencia al fuego: EI 30 |

2.2.- Forjados entre pisos

| T01 – FORJADO Superficie total 299.34 m² |
| --- |
|  | Listado de capas: 1 - Cloruro de polivinilo [PVC]2 cm 2 - Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 10002 cm 3 - ISOVER PST2.2 cm 4 - KRONOPLY OSB 3 SF-B1.8 cm 5 - Cámara de aire sin ventilar10 cm 6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 9001.5 cm Espesor total:19.5 cm |
| Limitación de demanda energética | U (flujo descendente): 0.68 W/m²K |
|  | U (flujo ascendente): 0.75 W/m²K |
|  | (forjado expuesto a la intemperie, U: 0.78 W/m²K) |
| Protección frente al ruido | Masa superficial: 107.84 kg / m² |
|  | Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 38.7 dBA |
|  | Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, debida al techo suspendido, DRA: 5 dBA |
|  | Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 94.3 dB |
|  | Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo suspendido, DLd,w: 5 dB |

| FORJADO Superficie total 199.98 m² |
| --- |
|  | Listado de capas: 1 - Cloruro de polivinilo [PVC]2 cm 2 - Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 10002 cm 3 - ISOVER PST2.2 cm 4 - KRONOPLY OSB 3 SF-B1.8 cm Espesor total:8 cm |
| Limitación de demanda energética | U (flujo descendente): 0.81 W/m²K |
|  | U (flujo ascendente): 0.91 W/m²K |
|  | (forjado expuesto a la intemperie, U: 0.96 W/m²K) |
| Protección frente al ruido | Masa superficial: 95.47 kg / m² |
|  | Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 37.9 dBA |
|  | Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 95.1 dB |

# 3.-MATERIALES

| Capas |
| --- |
| Material | e | r | l | RT | Cp | m |
| Aluminio aleaciones de | 0.1 | 2800 | 160 | 6.25e-006 | 880 | 1000000 |
| Arena y grava [1700 < d < 2200] | 4 | 1450 | 2 | 0.02 | 1050 | 50 |
| BH convencional espesor 150 mm | 15 | 1040 | 0.789 | 0.19 | 1000 | 10 |
| Cloruro de polivinilo [PVC] | 0.25 | 1390 | 0.17 | 0.0147 | 900 | 50000 |
| Cloruro de polivinilo [PVC] | 2 | 1390 | 0.17 | 0.118 | 900 | 50000 |
| COPOPREN | 4 | 80 | 0.037 | 1.08 | 1000 | 5 |
| Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 | 2 | 1150 | 0.57 | 0.0351 | 1000 | 6 |
| Hormigón armado d > 2500 | 30 | 2600 | 2.5 | 0.12 | 1000 | 80 |
| ISOVER PST | 2.2 | 1734 | 0.039 | 0.564 | 800 | 1 |
| KRONOPLY OSB 3 SF-B | 1.8 | 640 | 0.13 | 0.138 | 1700 | 20 |
| MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] | 4 | 40 | 0.031 | 1.29 | 1000 | 1 |
| Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1.3 | 825 | 0.25 | 0.052 | 1000 | 4 |
| Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1.5 | 825 | 0.25 | 0.06 | 1000 | 4 |
| Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 | 2 | 900 | 0.25 | 0.08 | 1000 | 4 |
| Policarbonatos [PC] | 2 | 1200 | 0.2 | 0.1 | 1200 | 5000 |
| Separación | 1 | 1.2 | 0.025 | 0.4 | 1000 | 1 |
| Sin capa de compresión -Canto 200 mm | 20 | 1410 | 1.4 | 0.142 | 1000 | 80 |
| Subcapa fieltro | 0.5 | 120 | 0.05 | 0.1 | 1300 | 15 |
| Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 1000 | 2 | 875 | 0.2 | 0.1 | 1700 | 20 |
| Abreviaturas utilizadas e ( Espesor (cm)RTResistencia térmica (m²K/W) r ( Densidad (kg/m³)CpCalor específico (J/kgK) l ( Conductividad (W/mK)m Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua |